## Slide 1
MANUFACTURING PERFORMANCE OVERVIEW
MPO
Dữ liệu máy → Hiệu suất → Hành động
Hệ thống báo cáo sản xuất tập trung cho quản lý, kỹ thuật và bảo trì.
LNB • SFTP • Node-RED • PostgreSQL • ASP.NET Core • Docker
TÀI LIỆU TỔNG HỢP QUÁ TRÌNH & THIẾT KẾ DỰ ÁN
PANASONIC • 01

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
MPO biến dữ liệu máy thành hành động
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 02
Một luồng tự động hợp nhất sản lượng, chất lượng và downtime — từ file .u01 đến dashboard quản trị.
01
Tập trung
Một nguồn báo cáo thống nhất cho dữ liệu máy LNB.
02
Phân tích
Drill-down theo line, lane, máy, model, part, feeder và nozzle.
03
Hành động
Xác định thiết bị rủi ro, điều tra nguyên nhân và export dữ liệu.
Kết quả: dữ liệu thô trở thành bằng chứng có thể sử dụng trong vận hành hằng ngày.

## Slide 3
BUSINESS VALUE
Bốn giá trị trực tiếp cho vận hành
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 03
01
Một nguồn dữ liệu
Tập trung production, quality và downtime.
02
Giảm thủ công
Loại bỏ nhiều bước tổng hợp và đối chiếu file.
03
Root-cause nhanh
Truy vết từ line đến feeder, nozzle hoặc part.
04
Chia sẻ linh hoạt
Export kết quả đã lọc sang Excel-compatible.

## Slide 4
SYSTEM AT A GLANCE
Một kiến trúc, một dòng dữ liệu
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 04
01
LNB
.u01 raw data
02
SFTP
Secure transfer
03
Node-RED
Parse + delta
04
PostgreSQL
Store + state
05
Web MPO
Dashboard + export
AUTOMATED
Không cần xử lý file thủ công sau khi dữ liệu vào PostgreSQL.

## Slide 5
CORE PROCESSING LOGIC
Delta counter bảo toàn sản lượng thực
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 05
DELTA
= Current counter − Previous counter
Áp dụng cho
Production • Time • Feeder • Nozzle
Lần đầu
Delta = Current
Không có state trước đó
Bình thường
Delta = Current − Previous
Chỉ ghi phần phát sinh
Counter reset
Delta = Current
Current < Previous
Tránh cộng lặp • Xử lý reset máy • Duy trì tính đúng theo kỳ

## Slide 6
POSTGRESQL DATA MODEL
Bốn bảng tạo xương sống dữ liệu
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 06
MASTER
master_machines
Danh mục máy chuẩn hóa
FACT
production_reports
Lịch sử báo cáo trung tâm
DETAIL
feeder_logs
Chi tiết feeder theo report
DETAIL
nozzle_logs
Chi tiết nozzle theo report
STATE
machine_counter_state
Raw state gần nhất
1 : N
1 : N
1 : N
1 : 1

## Slide 7
APPLICATION ARCHITECTURE
Tech stack tối ưu cho báo cáo web
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 07
COLLECT
SFTP + Node-RED
STORE
PostgreSQL
BACKEND
.NET 9 + ASP.NET Core MVC
DATA
EF Core + Npgsql
FRONTEND
Razor + Bootstrap + Chart.js
DEPLOY
Docker containers
PostgreSQL → report services → MVC controllers → Razor pages → dashboard / table / export

## Slide 8
REAL APPLICATION • QUICK ACCESS
One-click access to the complete MPO reporting suite.
SCREEN 01 / 10

## Slide 9
REAL APPLICATION • OVERALL DASHBOARD
Management view combining output, equipment risk and downtime.
SCREEN 02 / 10

## Slide 10
MANAGEMENT TAKEAWAYS
Ba thông điệp dành cho quản lý
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 10
01
Một nguồn sự thật
MPO tập trung dữ liệu máy, chất lượng và downtime.
02
Từ KPI đến nguyên nhân
Dashboard định hướng; report chi tiết xác minh.
03
Sẵn sàng vận hành
Pipeline tự động, state khôi phục và export linh hoạt.
Raw machine data → operational evidence → focused action