## Slide 1
MANUFACTURING PERFORMANCE OVERVIEW
MPO
Dữ liệu máy → Hiệu suất → Hành động
Hệ thống báo cáo sản xuất tập trung cho quản lý, kỹ thuật và bảo trì.
LNB • SFTP • Node-RED • PostgreSQL • ASP.NET Core • Docker
TÀI LIỆU TỔNG HỢP QUÁ TRÌNH & THIẾT KẾ DỰ ÁN
PANASONIC • 01
Notes: MPO là hệ thống web báo cáo hiệu suất sản xuất, chuyển dữ liệu máy LNB thô thành dashboard và báo cáo phục vụ vận hành hằng ngày.

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
MPO biến dữ liệu máy thành hành động
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 02
Một luồng tự động hợp nhất sản lượng, chất lượng và downtime — từ file .u01 đến dashboard quản trị.
01
Tập trung
Một nguồn báo cáo thống nhất cho dữ liệu máy LNB.
02
Phân tích
Drill-down theo line, lane, máy, model, part, feeder và nozzle.
03
Hành động
Xác định thiết bị rủi ro, điều tra nguyên nhân và export dữ liệu.
Kết quả: dữ liệu thô trở thành bằng chứng có thể sử dụng trong vận hành hằng ngày.
Notes: Dashboard chỉ ra khu vực cần chú ý; các báo cáo chi tiết cung cấp bằng chứng để điều tra.

## Slide 3
BUSINESS VALUE
Bốn giá trị trực tiếp cho vận hành
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 03
01
Một nguồn dữ liệu
Tập trung production, quality và downtime.
02
Giảm thủ công
Loại bỏ nhiều bước tổng hợp và đối chiếu file.
03
Root-cause nhanh
Truy vết từ line đến feeder, nozzle hoặc part.
04
Chia sẻ linh hoạt
Export kết quả đã lọc sang Excel-compatible.

## Slide 4
SYSTEM AT A GLANCE
Một kiến trúc, một dòng dữ liệu
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 04
01
LNB
.u01 raw data
02
SFTP
Secure transfer
03
Node-RED
Parse + delta
04
PostgreSQL
Store + state
05
Web MPO
Dashboard + export
AUTOMATED
Không cần xử lý file thủ công sau khi dữ liệu vào PostgreSQL.
Notes: Luồng tổng thể: LNB raw data, SFTP, incoming folder, Node-RED Watch, parse và delta, PostgreSQL, ASP.NET Core và web frontend trong Docker.

## Slide 5
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 05
01
DATA PIPELINE
Cách MPO tiếp nhận, chuẩn hóa và bảo toàn ý nghĩa của counter tích lũy.
Từ dữ liệu thô đến quyết định vận hành

## Slide 6
END-TO-END FLOW
Luồng dữ liệu tự động qua 8 bước
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 06
01
LNB tạo file
.u01 counters
02
SFTP chuyển file
incoming folder
03
Watch phát hiện
lọc file hợp lệ
04
Parse nội dung
machine + report
05
Tính delta
count + time
06
Ghi database
stored procedure
07
Khôi phục state
sau restart
08
Hiển thị web
dashboard + export
Điểm kiểm soát trọng yếu: delta counter + state persistence.
Notes: Toàn bộ quy trình là tự động, từ file raw đến báo cáo. Sau khi dữ liệu được ghi vào PostgreSQL, người dùng thao tác trực tiếp trên web dashboard.

## Slide 7
INGESTION & PARSING
Node-RED chuẩn hóa file .u01
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 07
01
Machine identity
Line • machine • lane • stage • type • version
02
Production context
MJS ID • lot • product • report date • output
03
Operational counters
Cycle time • production • downtime • error counters
MountPickupFeeder
→ danh sách feeder theo part, address, reel và miss counters
MountPickupNozzle
→ danh sách nozzle theo head, address, name và miss counters

## Slide 8
CORE PROCESSING LOGIC
Delta counter bảo toàn sản lượng thực
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 08
DELTA
= Current counter − Previous counter
Áp dụng cho
Production • Time • Feeder • Nozzle
Lần đầu
Delta = Current
Không có state trước đó
Bình thường
Delta = Current − Previous
Chỉ ghi phần phát sinh
Counter reset
Delta = Current
Current < Previous
Tránh cộng lặp • Xử lý reset máy • Duy trì tính đúng theo kỳ
Notes: Đây là điểm quan trọng nhất của flow. Máy gửi số tích lũy, còn hệ thống cần số phát sinh thực tế trong kỳ. Delta ngăn cộng lặp và xử lý trường hợp reset counter.

## Slide 9
EQUIPMENT-LEVEL DATA
Chi tiết thiết bị cũng được tính delta
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 09
F
Feeder delta
Pickup, mount và các nhóm miss theo từng feeder / slot / part.
N
Nozzle delta
Pickup, mount và các nhóm miss theo từng nozzle / head.
JSON payload thống nhất → report_data + feeder_data + nozzle_data + raw_state

## Slide 10
STATE RECOVERY
Restart không làm mất ngữ cảnh delta
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 10
RUN
STATE
RESTORE
machine_counter_state lưu raw counter gần nhất, feeder_state và nozzle_state JSONB.
Node-RED khởi động → nạp state vào flow context → tiếp tục tính delta chính xác.
Notes: Khi Node-RED khởi động, flow truy vấn machine_counter_state và nạp lại counter của từng máy, feeder và nozzle vào flow context.

## Slide 11
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 11
02
DATA FOUNDATION
PostgreSQL kết hợp relational schema và JSONB để vừa nhanh vừa linh hoạt.
Từ dữ liệu thô đến quyết định vận hành

## Slide 12
POSTGRESQL DATA MODEL
Bốn bảng tạo xương sống dữ liệu
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 12
MASTER
master_machines
Danh mục máy chuẩn hóa
FACT
production_reports
Lịch sử báo cáo trung tâm
DETAIL
feeder_logs
Chi tiết feeder theo report
DETAIL
nozzle_logs
Chi tiết nozzle theo report
STATE
machine_counter_state
Raw state gần nhất
1 : N
1 : N
1 : N
1 : 1
Notes: Database tách master, lịch sử báo cáo, chi tiết feeder/nozzle và technical state. Quan hệ rõ ràng giúp báo cáo nhanh nhưng vẫn khôi phục delta sau restart.

## Slide 13
CENTRAL FACT TABLE
production_reports: dữ liệu lịch sử
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 13
OUTPUT
output_qty • board • module • pickup • mount
TIME
power on • production • stop • wait • error
QUALITY
pickup miss • mount miss • recognition • trouble
CYCLE
cycle_time_1 • cycle_time_2 • cycle_time_3
Cấp phân tích: machine • report date • MJS • product • lot • file

## Slide 14
DETAIL TABLES
Feeder và nozzle mở khóa root-cause
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 14
feeder_logs
Block code / serial / part / reel
Feeder & sub-feeder address
Pickup, mount và miss counters
Nhiều feeder trên mỗi report
nozzle_logs
Head number / nozzle name
Nozzle & component address
Pickup, mount và miss counters
Nhiều nozzle trên mỗi report
Kết quả: ưu tiên đúng feeder, slot, reel, part, nozzle hoặc head cần kiểm tra.

## Slide 15
HYBRID STORAGE
Relational + JSONB: nhanh và linh hoạt
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 15
SQL
Relational columns
Các trường cốt lõi phục vụ filter, join, index và báo cáo ổn định.
JSON
JSONB fields
Rare time stats, count stats, feeder state và nozzle state linh hoạt.
+
Foreign keys bảo toàn quan hệ
ON DELETE CASCADE cho detail
Index theo date, machine, MJS, lot, report và address

## Slide 16
STORED PROCEDURE
Một điểm ghi dữ liệu duy nhất
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 16
CALL
insert_full_production_report(payload JSONB)
01
Upsert máy
02
Insert report
03
Insert feeders
04
Insert nozzles
05
Update counter state
Node-RED chuẩn hóa dữ liệu; PostgreSQL đảm nhiệm liên kết, ghi và cập nhật state.
Notes: Stored procedure là điểm ghi tập trung: đọc machine_id, upsert master, insert report, duyệt feeders/nozzles và cập nhật machine_counter_state.

## Slide 17
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 17
03
REPORTING APP
Ứng dụng biến dữ liệu PostgreSQL thành dashboard, drill-down và export.
Từ dữ liệu thô đến quyết định vận hành

## Slide 18
APPLICATION ARCHITECTURE
Tech stack tối ưu cho báo cáo web
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 18
COLLECT
SFTP + Node-RED
STORE
PostgreSQL
BACKEND
.NET 9 + ASP.NET Core MVC
DATA
EF Core + Npgsql
FRONTEND
Razor + Bootstrap + Chart.js
DEPLOY
Docker containers
PostgreSQL → report services → MVC controllers → Razor pages → dashboard / table / export

## Slide 19
REPORT PORTFOLIO
Chín góc nhìn trên cùng một dữ liệu
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 19
01
Overall Dashboard
02
Board Count
03
Production Report
04
By Part
05
By Feeder
06
By Nozzle
07
Cycle Time
08
Downtime
09
Total Pickup / Placement
Dashboard để định hướng → report chi tiết để chứng minh và hành động.

## Slide 20
OVERALL DASHBOARD
Dashboard ưu tiên điều cần chú ý
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 20
—
BOARD PRODUCED
Output theo line
—
PPM
Chất lượng tương đối
—
ERROR STOP
Thời gian dừng lỗi
ACTION LISTS
Worst feeder
Worst nozzle
Pickup / Placement
Stop category
So sánh theo line và khoảng thời gian
Tập trung vào top worst feeder / nozzle
Theo dõi pickup, placement, PPM và stop time
KPI placeholder — giá trị thực phụ thuộc bộ lọc.
Notes: Dashboard kết hợp board produced, top worst feeder/nozzle, total pickup/placement, PPM và error stop time theo line.

## Slide 21
PRODUCTION ANALYTICS
Ba báo cáo theo dõi năng suất
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 21
01
Board Count
Xu hướng output theo line, lane, thời gian và model.
02
Production Report
Sản lượng panel / pattern theo line, lane, model và group.
03
Cycle Time
Đánh giá hiệu suất chu trình theo line, model và group.
Xu hướng
So sánh output
Cycle distribution

## Slide 22
QUALITY ROOT-CAUSE
Từ triệu chứng đến đối tượng
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 22
PART
Part rủi ro / scrap ratio
FEEDER
Table • slot • side • reel
NOZZLE
Head • nozzle • miss
Pickup + Placement + Miss groups + Scrap ratio
Cùng logic KPI, thay đổi cấp phân tích.

## Slide 23
LOSS ANALYSIS
Downtime và PPM định hướng cải tiến
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 23
DOWNTIME GROUPS
Pickup error
Recognition error
Single error stop
Trouble stop
Part exhaust
PPM
= Quality misses × 1,000,000
Total pickup / placement
So sánh giữa các line
Ưu tiên nhóm tổn thất lớn
Đo count và time
Thanh biểu đồ chỉ minh họa layout; không phải số liệu thực.

## Slide 24
FILTER • TABLE • EXPORT
Một trải nghiệm phân tích lặp lại
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 24
01
FILTER
Date • shift • line • model • part
02
REVIEW
Chart + table chi tiết theo cùng điều kiện
03
REFINE
Pagination + điều chỉnh độ rộng cột
04
EXPORT
Toàn bộ kết quả đã lọc → Excel-compatible
Cùng bộ lọc → cùng bằng chứng → chia sẻ nhanh hơn.

## Slide 25
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 25
04
DEMO & SCOPE
Kịch bản trình diễn dẫn người xem từ tổng quan đến bằng chứng chi tiết.
Từ dữ liệu thô đến quyết định vận hành

## Slide 26
8-STEP DEMO
Demo theo hành trình ra quyết định
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 26
01
Mở Dashboard
Tổng quan sản lượng, chất lượng, downtime
02
Chọn thời gian
Date range + shift → Apply
03
Board Produced
So sánh output theo line / lane
04
Worst equipment
Ưu tiên feeder và nozzle rủi ro
05
Error Stop
Xác định nhóm dừng lớn
06
Downtime Report
Xem count + time từng lỗi
07
Drill-down
Lọc feeder / nozzle theo line, part
08
Export Excel
Chia sẻ đúng tập dữ liệu đã lọc
Thông điệp xuyên suốt: từ “điều gì xảy ra?” đến “cần kiểm tra ở đâu?”.
Notes: Kịch bản demo: dashboard, chọn thời gian, Board Produced, top worst feeder/nozzle, Error Stop Time, Downtime Report, drill-down thiết bị và Export Excel.

## Slide 27
CURRENT SCOPE
Phạm vi hiện tại đã được xác nhận
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 27
IN SCOPE
Overall Dashboard + 8 nhóm báo cáo chi tiết
Report filter, pagination và điều chỉnh độ rộng cột
Excel-compatible export theo kết quả đã lọc
PostgreSQL retry, timeout và cancellation handling
Antiforgery validation cho unsafe MVC forms
NOT VERIFIED
Login / role-based access
Không nằm trong phần implementation đã kiểm tra.
User flow hiện mở trực tiếp tới dashboard.

## Slide 28
MANAGEMENT TAKEAWAYS
Ba thông điệp dành cho quản lý
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 28
01
Một nguồn sự thật
MPO tập trung dữ liệu máy, chất lượng và downtime.
02
Từ KPI đến nguyên nhân
Dashboard định hướng; report chi tiết xác minh.
03
Sẵn sàng vận hành
Pipeline tự động, state khôi phục và export linh hoạt.
Raw machine data → operational evidence → focused action

## Slide 29
MPO | Manufacturing Performance Overview
PANASONIC • 29
THANK YOU
Q&A
Manufacturing Performance Overview
LNB → SFTP → Node-RED → PostgreSQL → Docker Web Portal
Dữ liệu đúng • Phân tích nhanh • Hành động tập trung